Универсальный очиститель для полов, внутренних поверхностей и фасадов

ТМ «Effect» Дельта 408

Назначение: Низкопенный универсальный очиститель для полов, внутренних поверхностей и фасадов предназначен для очистки поверхностей в бытовых помещениях. Может использоваться для очистки любых твердых поверхностей: линолеума, ПВХ, керамической плитки, мрамора, гранита, натурального и искусственного камня, ламината, окрашенных поверхностей, изделий из пластика. Предназначен для удаления атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, в том числе  с фасадов зданий и сооружений. Обладает обезжиривающим действием.

Область применения: Рекомендуется для использования в быту для мытья полов, стен,  фасадов домов и других поверхностей. Может использоваться для уборки в административных помещениях, на вокзалах, в гостиницах, медицинских учреждениях, на транспорте, в коммунальном хозяйстве, в различных отраслях пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания.

Рекомендации по применению

Повседневная ручная и машинная уборка слабых загрязнений:
Развести продукт в воде в концентрации 0,5% - 1% (50 — 100 мл на 10 л воды). Очистку производить вручную или с использованием поломоечных машин, оборудования высокого или низкого давления. Смыть водой.

Повседневная ручная и машинная уборка средних загрязнений:
Развести продукт в воде в концентрации 2% - 5% (200 — 500 мл на 10 л воды). Очистку производить вручную или с использованием поломоечных машин, оборудования высокого или низкого давления. Смыть водой.
Сильнозагрязненные поверхности обработать дважды или увеличить концентрацию рабочего раствора. Смыть водой.
Примечание

- Оптимальные концентрации рабочего раствора подбираются в каждом конкретном случае.

Технические характеристики

Состав: Смесь высокоактивных веществ, в основе которых ПАВы, комплексообразователь, водорастворимые растворители, функциональные добавки, консервант.

Внешний вид:  Непрозрачная однородная жидкость. Допускается незначительный осадок.

Плотность: 1,005 г/см³ при 20ºС

рН: 9,9 (1% раствора в дистиллированной воде)

Свойства:

-  Обладает хорошим моющим и очищающим действием.

-  Эффективно предотвращает обильное пенообразование.

-  После размораживания сохраняет моющие свойства.

-  Хорошо растворимо в воде.

-  При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки, спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз- обильно промыть водой, обратиться к врачу.

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Условия хранения: Хранить в темном прохладном месте при температуре от -15ºС до +35ºС.

Хранить плотно закрытым, в недоступных для детей местах.

Утилизация: Упаковку утилизировать как бытовой отход.