Щелочной усилитель стирки

«Effect» Омега

(БУСТЕР)

Назначение: Щелочной усилитель стирки предназначен для профессионального использования в воде любой жесткости. Используется в комбинации со средствами для стирки.  Улучшает моющее действие средств на основе поверхностно-активных веществ. Способствует удалению стойких загрязнений, включая жировые и масляные. Может использоваться для всех категорий текстильных изделий, кроме шерсти и шелка. Возможно применять на разных этапах стирки. Щелочной усилитель можно использовать во всех промышленных стиральных машинах. Предназначено для автоматических систем дозировки.

Область применения: Рекомендуется применять на предприятиях общественного питания, в гостиничном хозяйстве, в медицинских учреждениях, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, транспорта и других областях промышленности.

Рекомендации по применению

Рекомендуемая концентрация 3 - 25 мл на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.

Температурный диапазон применения: 30 ºС - 95 ºС.

Примечание:

Руководствоваться инструкцией по эксплуатации стиральных машин.

Не использовать для тканей из натурального шелка и шерсти.

Дозировку средства подбирать в зависимости от степени загрязнения и метода стирки.

Технические характеристики

Состав: Щелочь, комплексообразователи, антиресорбент.

Внешний вид:  Прозрачное средство светло-желтого цвета.

Плотность: 1,20 г/см³ при 20ºС

рН: 13,0 (1% раствора в дистиллированной воде)

Свойства:

- Обладает хорошим обезжиривающим действием

- Удаляет стойкие загрязнения, включая жировые и масляные

- Может использоваться для всех категорий текстильных изделий, кроме шерсти и шелка

- Препятствует образованию серого налета

- Можно использовать во всех промышленных стиральных машинах

- Предназначено для дозировочных насосов

Меры предосторожности:  Осторожно, содержит щелочь!

При работе с рабочими растворами:

- использовать резиновые перчатки, очки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки, спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз- обильно промыть водой, обратиться к врачу;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Использовать только в посудомоечной машине.

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Условия хранения: Хранить в темном прохладном месте при температуре от -15ºС до +35ºС.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Утилизация: Упаковку утилизировать как бытовой отход.